## Slide 1: מודל מופשט של פעולת המעבד
אסמבלי – שפת סף, תיכון רוטברג
עמליה אפל ואילת משיח

## Slide 2: המחשב
המחשב הוא מערכת מורכבת המיועדת למשתמשים רבים, שלכל אחד מהם צרכים מגוונים. המשתמש ביישומי מחשב כמו משחקים, מעבד תמלילים, תוכנה לניהול משרד ועוד מתקשר עם המחשב בעזרת ממשק המשתמש הכולל בדרך כלל תפריטים.
למחשב גם מנגנונים אחרים התומכים בתכניות המחשב ומאפשרים הרצתם, למשל מערכת ההפעלה.

## Slide 3: ארכיטקטורת פון ניומן
לכל המחשבים מבנה דומה.
ארכיטקטורת פון נוימן שלעתים נקראת גם מכונת פון נוימן.
מודל שהציע בשנות הארבעים המתמטיקאי ג'ון פון נוימן למבנהו של המחשב.

## Slide 4: ארכיטקטורת פון ניומן
במודל זה למחשב 2 חלקים עיקריים :
  זיכרון
  ומעבד

## Slide 5: ארכיטקטורת פון ניומן
הזיכרון משמש הן לאחסון התוכנית שהמחשב מבצע והן לאחסון הנתונים שתוכנית זו קוראת או כותבת.
המעבד – יחידת העיבוד המרכזית – מכיל:
  יחידת בקרה – אחראית על ביצוע התוכנית
  יחידה אריתמטית לוגית – מבצעת את הפקודות בתכנית
גם בימינו מבוססים המחשבים על מודל זה, כאשר היחידה האריתמטית לוגית ויחידת הבקרה מאוחדות לכדי יחידת העיבוד המרכזית

## Slide 6: זיכרון המחשב
במחשב יחידת זיכרון הבנויה כמערך.
בכל תא ניתן לאחסן מספר.
מספר זה יכול להיות נתון, הוראה או כתובת של תא בזיכרון.
המחשב פונה אל לתא מסוים כדי לבצע אחת משתי הפעולות:
  קריאה של נתון או הוראה
  כתיבה של נתון.
לשם כך יש לכל תא בזיכרון כתובת.
99 | 98 | 97 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## Slide 7: זיכרון המחשב
אנו מפרידים את תאי הזיכרון
תאים בהם מאוחסנות ההוראות לביצוע.
תאים בהם מאוחסנים הנתונים.
99 | 98 | 97 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## Slide 8: מעבד המחשב
המעבד במחשב שלנו כולל שת יחידות עיקריות,
יחידת הבקרה, המטפלת בהבאת הוראה מהזיכרון. (כולל פענוח ההוראה)
ויחידה אריתמטית לוגית, מטפלת בביצוע (עיבוד) ההוראות.
באסמבלי פעולה לביצוע נקראת "אופרטור" – Operator.
באסמבלי הנתונים נקראים "אופרנדים" (Operand).

## Slide 9: יחידת הבקרה
כדי לבצע את ההוראה יחידת הבקרה צריכה לדעת את הכתובת בזיכרון שבה מאוחסנת ההוראה.
לשם כך כוללת יחידת הבקרה כמה יחידות זיכרון קטנות שכל אחת מהן היא בגודל תא אחד היכול להכיל מספר.
כל יחידת זיכרון כזו נקראת אוגר (register).

## Slide 10: יחידת הביצוע
יחידה אריתמטית לוגית
(ALU - Arithmetic Logic Unit),
תפקידה לבצע את הפעולות המוגדרות בהוראה, כגון העתקת נתונים ממקום למקום,
פעולות אריתמטיות (חישוביות)
ופעולות לוגיות (השוואה).

## Slide 11: הבנת פעולת המחשב
התגלגל לידינו מחשב מדגם פון ניומן

## Slide 12: הבנת פעולת המעבד
נגדיר מחשב מופשט
למחשב שלנו:
  זיכרון
  מעבד
המבצע את הפעולות הבאות:
  חיבור
  השמה (העתקה)
  יציאה

## Slide 13: זיכרון המחשב
למחשב שלנו 100 תאי זיכרון
נאחסן את ההוראות בכתובות הנמוכות של הזיכרון (למשל 0-49)
נאחסן את הנתונים בכתובות העליונות של הזיכרון (למשל 50-99)
99 | 98 | 97 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## Slide 14: יחידת הביצוע
יחידה אריתמטית לוגית (ALU - Arithmetic Logic Unit), תפקידה לבצע את הפעולות המוגדרות בהוראה, כגון העתקת נתונים ממקום למקום, פעולות אריתמטיות ופעולות לוגיות.
3 אוגרים:
אוגרים AX ו – BX, המאוחסנים את הנתונים בהם משתמשת היחידה האריתמטית לוגית.
אוגר IP – שומר את כתובת הפקודה הבאה לביצוע

## Slide 15: כתיבת תכנית המחברת שני מספרים
נגדיר שלושה סוגים של הוראות:
    הוראת העברה - mov
    פעולת חיבור - add
    והוראת סיום - quit

## Slide 16: הוראת העברה - mov
הוראת העברה mov – מעתיקה תוכן של אופרנד המקור אל אופרנד היעד. העתקה של נתון מתא אחד לתא אחר. אופרנד המקור יכול להיות מספר קבוע, אוגר AX, אוגר BX או תא בזיכרון. אופרנד היעד חייב להיות אחד משני האוגרים AX, BX או תא בזיכרון.
mov AX, 5
mov אופרנד יעד, אופרנד מקור
פקודת mov, תעתיק את הערך 5 לתוך רגיסטר AX

## Slide 17: הוראת העברה - דוגמאות
mov אופרנד יעד, אופרנד מקור
Operator | Destination | Source |  | Result |  | Result |  | Result | 
mov | Ax , | 5 |  | Ax = | 5 |  |  |  | 
mov | Bx , | 1 |  | Ax = | 5 | Bx = | 1 |  | 
mov | [50], | 12 |  | Ax = | 5 | Bx = | 1 | [50] = | 12
mov | Ax, | [50] |  | Ax = | 12 | Bx = | 1 | [50] = | 12
mov | Bx, | Ax |  | Ax = | 12 | Bx = | 12 | [50] = | 12
mov | 51 | Ax |  | illegal (51 אינו תא זיכרון) |  |  |  |  | 

## Slide 18: הוראת חיבור
הוראת חיבור Add – כוללת שני אופרנדים
אופרנד מקור + אופרנד יעד = אופרנד יעד.
במחשב שלנו בהוראת החיבור 2 האופרנדים הם הרגיסטרים
לדוגמא אם ברגיסטר Ax מאוחסן הערך 3 וברגיסטר Bx 4 הערך:
                Add Ax, Bx  Ax = 7
הוראת סיום – במחשב שלנו Quit מסיים את ריצת התוכנית.

## Slide 19: הוראת חיבור - דוגמאות
add אופרנד יעד, אופרנד מקור
Operator | Destination | Source |  | Result | Result | Result
mov | Ax , | 5 |  | Ax = 5 |  | 
mov | Bx , | 1 |  | Ax = 5 | Bx = 1 | 
mov | [63], | 12 |  | Ax = 5 | Bx = 1 | [63] = 12
add | Ax, | Bx |  | Ax = 6 | Bx = 1 | [63] = 12
add | Bx | [63] |  | Ax = 6 | Bx = 13 | [63] = 12
add | [63] | [62] |  | illegal (לא ניתן לחבר שני תאי זיכרון) |  | 
add | [63] | Ax |  | Ax = 6 | Bx = 13 | [63] = 18

## Slide 20: נסו בעצמכם
במעבד שלנו קים:
זיכרון של 100 תאים
3 רגיסטרים Ax, Bx לביצוע חישובים ו IP – כתובת הפקודה הבאה לביצוע
וקיימות 3 פעולות:
    mov
    add
    quit
99 | 98 | 97 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Ax
Bx
IP
התנסות עצמית פיתון

## Slide 21: תכנית לחיבור מספרים
נשתמש בהוראת העברה כדי להשים נתונים למשתנים.
מאחר ולא קיימת הוראה שבה ניתן לחבר אופרנדים מתא בזיכרון, לתא זיכרון נעתיק את הנתונים מהמשתנים לאוגרים AX ו – BX.
בתא שכתובתו 0 נאחסן את הערך 23 ובתא שכתובתו 5 נאחסן את הערך 54.
נחבר ונשמור את התוצאה באוגר AX.
לסיום נעתיק את התוצאה מאוגר AX למשתנה חדש בתא זיכרון [2].

## Slide 22: תכנית לחיבור שני מספרים
נגדיר שלושה משתנים בזיכרון בתאים [0] , [1] ו – [2].
שימו את הנתון 23 במשתנה הראשון [0]  mov [0], 23 (תא זיכרון שכתובתו 0)
שימו את הנתון 54 במשתנה [1]  mov [1], 54 (תא זיכרון שכתובתו 1)
חברו [0] + [1] ושימו את התוצאה בתא זיכרון – [2]
שימו לב , בגלל מבנה המחשב לא ניתן לחבר שני ערכים השמורים בתי זיכרון שונים, לכן נעביר את הערכים לרגיסטרים, נחבר את הערכים ונעביר ת התוצאה לתא זיכרון חדש.
דף עבודה תרגיל 1

## Slide 23
נתונים: ---------------- קוד: השם לתא זיכרון 0 את הערך 23 השם לתא זיכרון 1 את הערך 54 שים את תוכן תא [0] באוגר AX שים את תוכן תא [1] באוגר BX חבר את AX ו – BX ושים את התוצאה באוגר AX שים את תוכן אוגר AX בתא זיכרון [2]. | DATASEG ;--------------------- CODESEG start: mov [0], 23 mov [1], 54 mov ax [0] mov bx, [1] add ax, bx mov [2], ax

## Slide 24: מעקב אחר ביצוע ההוראות

## Slide 25: מעקב אחר ביצוע ההוראות

## Slide 26: מעקב אחר ביצוע ההוראות