## Slide 1: ייצוג מידע במחשב
כיתה י', תיכון רוטברג
עמליה אפל ואילת משיח

## Slide 2: שיטות ספירה
  ספירה בבסיסים שונים
  המרה מבסיס כלשהו לבסיס עשרוני
  המרה מבסיס עשרוני לבסיס כלשהן

## Slide 3: בסיס ספירה
בסיסים הינם שיטות שונות לייצוג מספרים
בחיי היום יום -הבסיס הנפוץ ביותר הוא בסיס עשרוני (בסיס 10)
במחשבים הבסיס הנפוץ ביותר הוא בסיס בינארי (בסיס 2).
אנחנו נדבר על 2 סוגי בסיס עיקריים:
בסיס 2 – בינארי
בסיס 16 - הקסדימלי

## Slide 4: בסיס עשרוני
בראשית היו לנו רק עשר האצבעות...
ולכן עד עצם היום הזה אנו משתמשים במונח "דיגיטלי" digitus בלטינית פרושו "אצבע"
רוב העמים אימצו שיטה מספרית בת עשר ספרות

## Slide 5: השיטה העשרונית
מורכבת מ 10 ספרות  9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
שיטה מבוססת-מיקום  מיקום הספרה קובע את ערכה
בכל פעם שסיימנו סידרה של מספרים אנו מוסיפים ספרה בצדו השמאלי של המספר.
כל תוספת של סיפרה בצדו השמאלי של המספר מעלה את ערכו של המספר בחזקה.
110 = 100
1010 = 101
10010 = 102
100010 = 103
132 = 2*1 + 3*10 + 1*100
132 = 2*100 + 3*101 + 1*102

## Slide 6: בסיסי ספירה שונים
בסיס ספירה הוא כל הספרות המרכיבות את רצף המספרים.
העיקרון בכל שיטת ספירה הוא שערכה של ספרה נקבע על פי המיקום שלה ברצף הספרות המרכיבות את המספר.
לו הייתי חייזר בסיס הספירה שלי היה 7.

## Slide 7: בסיסי ספירה 7
המספרים בבסיס הספירה: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
המספר 7 היה מיוצג  10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

## Slide 8: ננסה למנות על בסיס 7
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
25 26 23 24
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
55
56
60
61
62
63
64
65
66
100

## Slide 9: בסיס 7 - דוגמא
204 = 4 * 70 + 0 * 71 + 2 * 72 =
  4*1+ 2*49 = 10210
1327 =
    2*70 + 3*71 + 1*72 =
  2*1 + 3*7 + 1*49 = 7210
17 = 70 [1]
107 = 71 [7]
1007 = 72 [49]
10007 = 73 [343]

## Slide 10: המרה מבסיס כלשהו לבסיס 10
מספר בבסיס כלשהו שווה ל:
סכום ספרותיו כל אחת מוכפל בבסיס בחזקת המיקום
דוגמא:
1327 =
    2*70 + 3*71 + 1*72 =
  2*1 + 3*7 + 1*49 = 7210

## Slide 11: המחשב
המחשב האלקטרוני הוא פשוט מערכת למיתוג של זרמי חשמל חלשים
הלוגיקה של עולם המחשבים היא קיומו של זרם חשמלי והיעדרו של זרם – שתי אפשרויות בלבד.
לכן נהוג להציג את האפשרויות האלה בעזרת הספרות 1 ו 0.
Off
On

## Slide 12: השיטה הבינארית - ספירה בבסיס 2
השיטה העשרונית:
    בסיס הספירה: b = 10 (10 ספרות)
    הספרות: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  השיטה בינארית:
    פותחה במקור על ידי גוטפריד וילהלם לייבניץ במאה ה-17.
    משמשת כיום בעיקר בתחום מדעי המחשב, משום שבמחשב יש שני מצבים (יש זרם אין זרם) ובשני ספרות אלו ניתן להציג שני מצבים.
        בסיס הספירה: b = 2 (2 ספרות)
        הספרות: 0,1

## Slide 13: השיטה הבינארית
בבסיס 2 יש שתי ספרות: 0, 1
כיצד נספור?
0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, …
12 = 20
102 = 21
1002 = 22
10002 = 23
1012 = 1*20 + 0*21 + 1*22
1012 = 1*1 + 0*2 + 1*4 = 1+4 = 510
1012 = ?

## Slide 14
בסיס 10: | בסיס 2:
10 ספרות | 2 ספרות
הספרות: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | הספרות: 0,1
ערכי מיקומי הספרות במספר: המיקום הימני במספר: 100 n * 100 = 1 101 = 10 102 = 100 103 = 1,000 104 = 10,000 | ערכי מיקומי הספרות במספר: המיקום הימני במספר: 20 n * 20 = 1 21 = 2 22 = 4 23 = 8 24 = 16

## Slide 15: ייצוג על פי מיקום ובסיס
100110 = 1*100 + 0*101 + 0*102 + 1*103 =
1*1 + 0*10 + 0*100 + 1*1,000 = 1,00110
10012 = 1*20 + 0*21 + 0*22 + 1*23 =
1*1 + 0*2 + 0*4+ 1*8 = 910
16
2
1
4
8
4בסיס
1בסיס
0בסיס
2בסיס
3בסיס

## Slide 16: ולהמחשה...
 |  |  |  |  | עשרוני
 |  | 1 | 0 | 1 | 5
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30

## Slide 17: אז איך ממירים מבסיס 10 לבסיס אחר?
נסתכל על:
37510 = 5*100+7*101+3*102
  אם ניקח את השאריות מהסוף להתחלה – מהאחרונה לראשונה – נקבל את המספר
פעולה | תוצאה | שארית
375:10 | 37 | 5
37:10 | 3 | 7
3:10 | 0 | 3

## Slide 18: אז איך ממירים מבסיס 10 לבסיס 4?
ובבסיס 4
  אם ניקח את השאריות מהסוף להתחלה – מהאחרונה לראשונה – נקבל את המספר
  כלומר 37510 = 33134
פעולה | תוצאה | שארית
375:4 | 93 | 3
93:4 | 23 | 1
23:4 | 5 | 3
3:4 | 0 | 3

## Slide 19: המרה מבסיס 10 לבסיס 2
לכל מספר (כמות) אפשרות אחת לייצוג באותו בסיס.
  מהי תוצאת החילוק?
  מהי שארית החלוקה?
11011 2 = 1 * 24 + 1 * 23 + 0 * 22 + 1 * 21 + 1 * 20 =
16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 27
שארית | תוצאה | פעולה
1 | 13 | :227
1 | 6 | :213
0 | 3 | :26
1 | 1 | :23
1 | 0 | 1
המספר השמאלי ביותר

## Slide 20: מעבר מבסיס 10 לבסיס כלשהו
נחלק את המספר בבסיס 10 בבסיס אליו נרצה לעבור
נשמור את התוצאה בעמודת תוצאה – שלמים בלבד
נשמור את השארית בעמודת שארית
את התוצאה שוב נחלק בבסיס, ואת השארית בעמוד שארית.
נמשיך כך עד שהתוצאה תהיה 0

## Slide 21: מעבר מבסיס 10 לבסיס כלשהו - תרגיל
  העבר את המספרים הבאים מבסיס 10 לבסיס 8:
בסיס 10 | בסיס 8
4 | 4
8 | 10
9 | 11
16 | 20
63 | 77
75 | 113
100 | 144
172 | 254
240 | 360

## Slide 22: סימון הבסיסים
כדי שנדע על איזה בסיס מדובר יש לסמן את בסיס הספירה של המספרים.

## Slide 23: מעתה נקפיד לציין את הבסיס
לדוגמא: 72910
כך נימנע מטעות
1010 102
4710 478

## Slide 24: תרגילים
המר לבסיס 10
11102 =
10112 =
110112 =
המר לבסיס 2
3110 =
2510 =
1810 =
0*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 = 1410
1*1 + 1*2 + 0*4 + 1*8 = 1110
1*1 + 1*2 + 0*4 + 1*8 + 1*16 = 2710
111112
110012
  100102
תרגול עצמי Opinion stage

## Slide 25: משחק הפנינים – נצחו את חואן
קישור למשחק
http://www.transience.com.au/pearl3.html
או חפשו - pearls before swine 3
בכל תור מותר להסיר כמה פנינים שתרצה רק משורה אחת בלבד.
מי שנשארה לו הפנינה האחרונה מפסיד.