## Slide 1: פקודות קלט ופלט
כיתה י', תיכון רוטברג
עמליה אפל ואילת משיח

## Slide 2: The bird game

## Slide 3: תוכנית עבודה
קפיצה של הדמות
תנועה של הדמות ללא מקשים
פסילה ב"נגיעה בשפיץ"
שינוי כיוון
שינוי המסגרת בצורה אקראית עם שינוי הכיוון
מדידת זמן
מסך פתיחה
מסך משחק
דמות
תנועת הדמות בעזרת מקשים
יציאה בלחיצה על ‘q’
מספר תורות

## Slide 4: קלט פלט

## Slide 5: פסיקה
קטע קוד המתבצע באופן מידי תוך כדי עצירה זמנית של התוכנית המקורית.
נועד לאפשר טיפול מיידי בהתקני קלט או בחריגות תוכנה.

## Slide 6: שלשה סוגי פסיקות
פסיקות תוכנה, שנקראות Traps
פסיקות חריגה, שנקראות Exceptions
פסיקות חומרה, שנקראות Interrupts

## Slide 7: פסיקות חריגה, שנקראות Exceptions
פסיקות אלו הן כמו פסיקות תוכנה, אבל מתרחשות באופן אוטומטי כתגובה לאירוע חריג. לדוגמה, חילוק באפס יפעיל פסיקת חריגה.

## Slide 8: פסיקות חומרה, שנקראות Interrupts
פסיקות אלו הן תוצאה פעולה של רכיבי חומרה (חיצוניים למעבד) לדוגמה מקלדת או עכבר.
פסיקות אלו מודיעות למעבד שיש אירוע חיצוני שדורש טיפול.
המעבד עוצר את ביצוע הקוד שרץ, משרת את רכיב החומרה וחוזר לתוכנית למקום שעצר בה.

## Slide 9: פסיקות תוכנה, שנקראות Traps
פסיקות אלו הן חלק מקוד התוכנית, כלומר הן יזומות על־ידי המתכנת.

## Slide 10: קוד טיפול בפסיקה - ISR
לכל פסיקה משויך קטע קוד מיוחד שירוץ כאשר הפסיקה תופעל.
קטע הקוד הנ"ל נקרא ISR Interrupt Service Routine כשהמעבד מבצע פסיקה:
הוא מפסיק את ביצוע התוכנית,
פונה ל-ISR שנמצא בזיכרון המחשב
ולאחר מכן חוזר להמשך התוכנית שהופסקה.

## Slide 11: המעבד – 3 שכבות
Dos
Bios
X8086

## Slide 12: 3 סוגי Traps
בסיסי – הגיע עם המעבד
Bios – Basic Input Output System – ספרייה שהוצאה ע"י אינטל ומכילה Traps ל טיפול ביחידות הקלט/פלט (input/outout)
Dos – Disk Operating System – ספרייה שפותחה ע"י חברת Microsoft ועוטפת את ספריית ה Bios

## Slide 13: פקודת הפסיקה -int operand
Interrupt
טבלת פסיקות
ביצוע ISR

## Slide 14: ואיך נעביר ונקבל נתונים בין הקוד שלנו ל ISR?
רגיסטרים

## Slide 15: פסיקת Dos- int 21h
את הפעולה שנרצה לבצע נשים ברגיסטר ah
לדוגמא:
פסיקה זו קורא תו מהמקלדת לתוך רגיסטר al
mov ah, 1h
int 21h

## Slide 16: קליטת תוים מהמקלדת
בתוך המקלדת יש רכיב ששולח קוד עם כל לחיצה או שחרור של מקש
טבלת הקודים של מקשי המקלדת נקראת scan codes ולכל מקש שני קודים - לחיצה ושחרור, (ההפרש בין הקודים הוא 80h = 128d)
הקוד מתקבל בפורט 60h של המעבד.
קריאת הערך מפורט המעבד מתבצעת באמצעות:
  אינטראפט מס' 9h, עבודה ישירה מול הפורט
  שימוש בפסיקת BIOS מס' 16h
  שימוש בפסיקת Dos מס' 21h

## Slide 17: הדפסת תווים למסך
הדפסת תווים ומחרוזות למסך המחשב דורשת עבודה עם קודי ASCII.
לכל תו במקלדת יש קוד ASCII שונה.
בכדי להדפיס תווים כלשהם למסך המחשב יש להמיר את ה- scan codes שנקלטו מהמקלדת לתווי ASCII שיודפסו על המסך
אין קשר לוגי בין תו לקוד ה- ASCII שלו, צריך פשוט לעבוד עם טבלת הקודים או בעזרת אינטראפט מתאים של ה-BIOS או ה- DOS

## Slide 18: פסיקות לתחילת משחק
הוראות להדפסת מחרוזת (שם משתנה המחרוזת msg) | mov dx, offset msg mov ah, 9h int 21h
פקודה לקליטת תו מהמקלדת | mov ah, 0h int 16h