## Slide 1: פעולות אריתמטיות לוגיות כפל וחילוק
כיתה י', תיכון רוטברג
עמליה אפל ואילת משיח

## Slide 2: פעולת כפל בבסיסים בסיס 10
  לוח הכפל בגודל 10X10
  כשכופלים בעשר, מזיזים את כל הספרות שמאלה

## Slide 3: פעולת כפל בבסיסים- בסיס 2
  לוח הכפל בגודל......
                2X2
  כשכופלים בשתיים (102).....
  מזיזים את כל הספרות שמאלה
;
X | 1 | 0
1 | 1 | 0
00110 * 2
01100

## Slide 4: פעולת כפל
כפל בבסיס 2 (10 כפול 3):

## Slide 5: כפל בבסיס 16
כפל בבסיס 16: מעבירים לבסיס 2 וממשיכים

## Slide 6: פקודת MUL
הפקודה mul (קיצור של multiply) מבצעת הכפלה של שני איברים. ושומרת את התוצאה לרגיסטר יעד.
כאשר כופלים שני איברים בני 8 ביט, התוצאה יכולה להיות בגודל 16 ביט.
במקרה זה האסמבלי יעתיק את התוצאה לרגיסטר ax
כאשר כופלים שני איברים בני 16 ביט, התוצאה יכולה להיות בגודל 32 ביט. במקרה זה האסמבלי יעתיק את 16 הביטים הנמוכים לרגיסטר ax ואת הביטים הגבוהים לרגיסטר dx.

## Slide 7: פקודת MUL MUL operand
operand
al
ax
operand
ax
dx_ax
מכפלת 8 ביט
מכפלת 16 ביט

## Slide 8: פקודת MUL
הפקודה | דוגמה | תוצאה
mul register (8 bit) | mul bl | ax = al * bl
mul register (16 bit) | mul bx | dx: ax = ax * bx
mul memory (8 bit) | mul [byte variable] | ax = al * Byte variable
mul memory (16 bit) | mul [word variable] | dx: ax = ax * word variable

## Slide 9: פקודת mulכפל 8 ביט
נתונה התכנית הבאה:
mov al, 26
mov bl, 10
mul bl
26 * 10 = 260
1Ah * 0Ah = 104h
פקודה | רגיסטר ax | רגיסטר bx
mov al, 26 | 1A (26d) | 
mov bl, 10 |  | 0A (10d)
mul bl | 104 (260d) | 

## Slide 10: פקודת mulכפל 16 ביט
נתונה התכנית הבאה:
mov ax, 512
mov bx, 512
mul bx
512 * 512 = 262,144
200h * 200h = 40000h
dx = 4 ax = 0
פקודה | רגיסטר ax | רגיסטר bx | רגיסטר dx
mov ax, 512 | 200 (512d) |  | 
mov bx, 512 |  | 200 (512d) | 
mul bx | 0 |  | 4

## Slide 11: פקודת - DIVחילוק
הפקודה div (קיצור של divide) מבצעת חילוק בין שני מספרים.
אם האופרנד המחולק הוא בגודל 8 ביט, הפעולה תחלק את ax,
מנת החלוקה תשמר לרגיסטר al, ושארית החלוקה לרגיסטר ah
לדוגמא: הפקודה div bl
הפעולה ax/bl התוצאה תיכנס ל al והשארית ל ah
אם האופרנד המחולק הוא בגודל 16 ביט, הפעולה תחלק את dx_ax,
מנת החלוקה תשמר לרגיסטר ax, ושארית החלוקה לרגיסטר dx.
לדוגמא: הפקודה div bx
הפעולה dx_dx/bx התוצאה תיכנס ל ax והשארית ל dx

## Slide 12: פקודת DIV DIV operand
operand
al
ax
operand
ax
dx_ax
חילוק 8 ביט
חילוק 16 ביט
שארית ah
שארית dx

## Slide 13: פקודת DIV
שימו לב : בגלל הדרך שבה div מוגדרת, אי אפשר לחלק ערך בית בערך של בית או ערך של מילה בערך של מילה.
לכן גם כשמחלקים מספר קטן, יש לאפס את הרגיסטרים המתאימים (שני חלקי רגיסטר ax או שני רגיסטריםdx_ax ) כדי למנוע החזרה של תוצאות לא נכונות.

## Slide 14: פקודת DIV
הפקודה | דוגמה | תוצאה
div register (8 bit) | div bl | al = ax div bl ah = ax mod bl
div register (16 bit) | div bx | ax = dx_ax div bx dx = dx_ax mod bx
div memory (8 bit) | div [byte variable] | al = ax div ]byte variable] ah = ax mod ]byte variable]
div memory (16 bit) | div [word variable] | ax = dx_ax div [word variable] dx = dx_ax mod [word variable]

## Slide 15: פקודת div חילוק 8 ביט
נתונה התכנית הבאה:
mov ax, 0
mov al, 5
mov bl, 2
div bl
5 / 2 = 2(1)
al  2 (מנה)
ah  1(שארית)
פקודה | רגיסטר ax | רגיסטר bl
mov ax, 0 | 0 (איפוס רגיסטר) | 
mov al, 5 | 5 | 
mov bl, 2 |  | 2
div bl | 0102 | 

## Slide 16: פקודת div חילוק 16 ביט
נתונה התכנית הבאה:
mov ax, 0
mov dx, 0
mov ax, 513
mov bx, 2
div bx
513 / 2 = 256 (1)
ax  256 (מנה) 100h
dx  1(שארית) 1h
פקודה | רגיסטר ax | רגיסטר bx | רגיסטר dx
mov ax, 0 | 0 (איפוס רגיסטר) |  | 
mov dx, 0 |  |  | 0 איפוס רגיסטר))
mov ax, 513 | 102 (513d) |  | 
mov bx, 2 |  | 2 | 
div bx | 100 (256d) |  | 1

## Slide 17: חלוקה במשתנה 8 ביט
פקודה | רגיסטר ax | משתנה numB
numB db 5 |  | 5
mov ax, 0 | 0 (איפוס רגיסטר) | 
mov al, 11 | 000A (al = 11d) | 
div [numB] | 0102 | 
DATASEG
numB db 5
CODESEG
start:
mov ax, @data
mov ds, ax
; --------------------------
mov ax, 0
mov al, 11
div [numB]
; --------------------------
11 / 5 = 2(1) al  2 (מנה) ah  1(שארית)
0Bh / 5 = 2(1) al  2 (מנה) ah  1(שארית)

## Slide 18: חלוקה במשתנה 8 ביט
DATASEG
numB db 5
CODESEG
start:
mov ax, @data
mov ds, ax
; --------------------------
mov ax, 0
mov al, 11
div [numB]
; --------------------------
11 / 5 = 2(1) al  2 (מנה) ah  1(שארית)
0Bh / 5 = 2(1) al  2 (מנה) ah  1(שארית)

## Slide 19: חלוקה במשתנה 16 ביט
פקודה | רגיסטר ax | רגיסטר dx | משתנה numW
numW dw 2 |  |  | 2
mov ax, 0 | 0 (איפוס רגיסטר) |  | 
mov dx, 0 |  | 0 (איפוס רגיסטר) | 0
mov ax, 1025 | 401 (1025d) |  | 
div [numW] | 200 (512d) | 1 | 
DATASEG
numW dw 2
CODESEG
start:
mov ax, @data
mov ds, ax
; --------------------------
mov ax, 0
mov dx, 0
mov ax, 1025
div [numW]
; --------------------------
1025 / 2 = 512 (1) ax  512 (מנה) dx  1(שארית)
401h / 2 = 200h (1) ax  200 (מנה) dx  1(שארית)

## Slide 20: חלוקה במשתנה 16 ביט
DATASEG
numW db 2
CODESEG
start:
mov ax, @data
mov ds, ax
; --------------------------
mov ax, 0
mov dx, 0
mov ax, 1025
div [numW]
; --------------------------
1025 / 2 = 512 (1) ax  512 (מנה) dx  1(שארית)
401h / 2 = 200h (1) ax  200 (מנה) dx  1(שארית)

## Slide 21: חלוקה במשתנה 16 ביט
DATASEG
numW db 2
CODESEG
start:
mov ax, @data
mov ds, ax
; --------------------------
mov ax, 0
mov dx, 0
mov ax, 1025
div [numW]
; --------------------------