## Slide 1: מקשי מקלדת
דנה אבן חיים ופרלמן רחל

## Slide 2: קצת גרפיקה 

## Slide 3: מעבר למצב גרפי Graphic mode -
mov ax, 13h
int 10h
0,0
320,0
0,200
320,200

## Slide 4: ; Print one dot
proc one_dot
mov bh,0h
mov cx,[x]
mov dx,[y]
mov al,[color]
mov ah,0ch
int 10h
ret
endp one_dot
function one_dot(x,y,color){
  ctx.beginPath();
  ctx.fillStyle = color;
  ctx.arc(x, y, 40, 0, Math.PI * 2, true); ctx.fill();
}

## Slide 5: ; Wait for key press
mov ah,00h
int 16h
; Return to text mode
mov ah, 0
mov al, 2
int 10h

## Slide 6: משימה
ציירו ריבוע 50 פיקסלים על 50 פיקסלים
במיקום 100100,
בצבע ירוק (חפשו בגוגל assembly color)

## Slide 7: מקשי מקלדת
על מנת לבדוק לחיצה במקשי המקלדת, נשתמש בשתי פסיקות:
פסיקה שבודקת אם יש בבאפר תו חדש (רצה בלולאה).
in al, 64h
cmp al, 10b
אם יש תו חדש – פסיקה נוספת שתגלה לנו מהו אותו תו. לתוך al יכנס ערך התו, ה-scan code
in al, 60h

## Slide 8
לאחר שיש לנו את התו, נוכל לבדוק מהו ערכו ע"י השוואה לערך ה-scan code שלו. כלומר, קיימת טבלה המראה לנו את ערכו של כל תו (גם בלחיצה, וגם בשחרור).
בטבלה הבאה נוכל לראות

## Slide 9: אייך משתמשים בזה ?
לדוגמה, אם נרצה לראות אם נלחץ מקש ESC, נשווה את ערך התו שהתקבל מהפסיקה ל – 1. ואם נרצה לראות שהמקש שוחרר, נשווה את ערך התו שהתקבל מהפסיקה ל81. שימו לב – הערכים בטבלה נמצאים בפורמט של הקסה דצימלי.
בדף הבא תוכלו לראות דוגמה לתכנית שמדפיסה בלולאה; אם נלחץ ESC – תדפיס "You pressed ESC", וכשהמקש ישוחרר יודפס "You released ESC".

## Slide 10
IDEAL
MODEL small
STACK 100h
DATASEG
msg1 db 'Start ESC',13,10,'$'
msg2 db 'Stop ESC',13,10,'$'
saveKey db 0

## Slide 11
WaitForKey:
;check if there is a a new key in buffer
in al, 64h
cmp al, 10b
je WaitForKey
in al, 60h
cmp al, [saveKey] ;check if the key is same as already pressed
je WaitForKey
mov [saveKey], al ;new key - store it
cmp al, 1h
je KeyPressed
cmp al, 81h
je KeyReleased
jmp WaitForKey
KeyPressed:
;print "Start"
mov dx, offset msg1
jmp print
KeyReleased:
;print "Stop"
mov dx, offset msg2
print:
mov ah, 9h
int 21h
jmp WaitForKey

## Slide 12: משימה
עליכם לכתוב תוכנית, שאם לוחצים על מקש: A יודפס "Left", אם יילחץ מקש "D" יודפס “right", אם יילחץ מקש "w" יודפס "up" ואם יילחץ מקש "s" יודפס "down".
תוכלו להיעזר בשלד התכנית בתחילת הדף.

## Slide 13: משימה
השתמשו בידע שרכשתם בשיעור שעבר לגבי ציור פיקסל על מסך.
  ציירו ריבוע בגודל 100*100 בצבע ירוק.
כאשר ילחץ מקש a הריבוע יעלם מהמסך.

## Slide 14: משימה
עכשיו לאחר הידע שרכשתם ציירו אורגן עם 8 קלידים, לחיצה על מקש 1-8 תגרום לקליד ספציפי לשנות צבע בהתאמה, יש לחזור לצבע המקורי כשהמקש משתחרר.
לעיונכם, מצרפים בדף הבא דוגמת הרצה, וכן רשימה של צבעים שונים והקוד שלהם.

## Slide 15
תמונה של הפסנתר לפני ואחרי הלחיצה על מקש "1":
דוגמת הרצה
הצלחה! 

## Slide 16: השמעת צליל
אייך נשמיע צליל באורגן שלנו ? חפשו באינטרנט !
מצרפת מערך צלילים של אורגן.
note dw 11EDh,0FE8h,0E2Bh,0D5Bh,0BE4h,0A98h,96Fh,8E5h ; 1193180 / SomeNumber -> (hex)

## Slide 17: משימה
ציירו ריבוע 50 *50 כל פעם שיתקבל במקלדת מקש מתאים, הריבוע יזוז בהתאמה (כמעט פאקמן)
ניתן לשרטט גם רקע. אייך לא נחרוג מגבולות הרקע ?

## Slide 18: ; readln
mov dl, 0ah
mov ah, 2h
int 21h

## Slide 19: אתר לחישוב מהיר של משלים ל-2 כולל חריגות
http://www.exploringbinary.com/twos-complement-converter/